## Slide 1: Vehículo autónomo con evasión de obstáculos
GUÍA PARA EL EQUIPO · CONGRESO TEMUCO 2026
Cómo funciona el auto, cómo se calibra y cómo se prueba para obtener los datos que prometimos en el resumen.
IV Congreso de Ingeniería Aplicada a la Industria Sustentable
Universidad Autónoma de Chile · Sede Temuco · 21 y 22 de octubre de 2026
Facultad de Ingeniería · Sede Santiago
Notes: Esta guía es para el equipo: explica el auto completo, versión reactiva (la del resumen) y versión con barrido (la mejora), y el protocolo de pruebas para llenar los datos que faltan en el resumen. Léanla entera antes de la próxima sesión de pruebas.

## Slide 2: Qué prometimos y qué datos faltan
LO QUE DICE EL RESUMEN ENVIADO
Lo que ya está escrito
Vehículo a escala, bajo costo, de estudiantes de primer año
ESP32 + L298N + 2 motores DC + servo de dirección + 3 HC-SR04
Máquina de estados con tres zonas por distancia frontal
Crítica: retrocede y avanza en arco "como al estacionar"
Histéresis de 5 cm para no oscilar entre zonas
Lo que hay que medir (corchetes del resumen)
[N] recorridos de un circuito de [X] m con [N] obstáculos
[X] % de recorridos completados sin colisiones
Tiempo promedio [X ± Y] segundos
Costo de materiales [$X] CLP
Dónde se concentraron las colisiones
El resumen describe la versión reactiva. Esa es la que se evalúa primero. El barrido y las demás mejoras se presentan como trabajo adicional, con sus propios datos.
Rover UA · Temuco 2026
2
Notes: Los corchetes del resumen son compromisos. Todo lo que sigue sirve para llenarlos con datos reales, no estimados.

## Slide 3: Arquitectura del hardware
CONSTRUCCIÓN
Cerebro
ESP32 sobre shield con regulador. Lee sensores, decide, mueve motores y servos, y sirve la página WiFi.
Tracción
Puente H L298N y dos motores DC traseros. Motor A = rueda derecha, motor B = rueda izquierda. PWM a 1 kHz.
Dirección
Servo estándar sobre las ruedas delanteras. Centro 100°, recorrido útil 78° a 117° (±17°).
Percepción
Tres HC-SR04: dos laterales fijos a ~45° y uno central montado sobre un micro servo que puede barrer ±45°.
Energía
Cuatro 18650 de 2600 mAh en dos packs de 7,4 V: uno para el L298N y motores, otro para el shield del ESP32.
Interfaz
El ESP32 crea su propia red WiFi. Un celular muestra sensores, mapa, cronómetro y botones de inicio y pausa.
Rover UA · Temuco 2026
3
Notes: Seis bloques. Cada estudiante debería poder explicar cualquiera de los seis en un minuto, con el auto en la mano.

## Slide 4: Mapa de conexiones del ESP32
CONSTRUCCIÓN
Elemento | Señal | GPIO
Motor A (derecha) | ENA · IN1 · IN2 | 25 · 26 · 27
Motor B (izquierda) | ENB · IN3 · IN4 | 33 · 32 · 19
Servo de dirección | señal | 18
Servo de barrido | señal | 23
HC-SR04 derecho | Trig · Echo | 17 · 12
HC-SR04 central (sobre servo) | Trig · Echo | 16 · 4
HC-SR04 izquierdo | Trig · Echo | 21 · 22
Reglas que no se negocian
GND del L298N unido al GND del ESP32: sin tierra común nada funciona
Jumper 5V-EN del L298N puesto; jumpers de ENA y ENB quitados
Echo de cada sensor pasa por divisor resistivo: 5 V al sensor, 3,3 V al ESP32
GPIO 12 es pin de arranque: si el auto no enciende, mover ese Echo a 34, 35, 36 o 39
Cables del sensor móvil con holgura y asegurados: es el que más se suelta
Rover UA · Temuco 2026
4
Notes: Impriman esta tabla y péguenla dentro de la caja del auto. En Temuco, lo que falla es un cable.

## Slide 5: Alimentación: dos packs, una tierra
CONSTRUCCIÓN
Pack 1 · 7,4 V
Entra al L298N (bornes 12V y GND). Alimenta los motores. Su regulador interno de 5 V alimenta la lógica del puente.
El L298N pierde 2 a 3 V: los motores ven ~5 V. Por eso el PWM mínimo útil es 125.
Pack 2 · 7,4 V
Entra al jack del shield. El regulador del shield da 5 V al ESP32, a los tres sensores y al servo de barrido.
El WiFi tiene picos de 400 mA. Si el ESP32 se reinicia, el registro dice "reset 9": brownout.
Riesgo monitoreado
El servo de dirección se alimenta del 5 V del L298N, un regulador de 0,5 A (el disipador del módulo enfría el puente, no el regulador). Un servo bloqueado pide 1 a 2 A y haría caer ese 5 V.
Por qué hoy no pasa: los topes por software (78°–117°) impiden que el servo fuerce el tope mecánico. En las pruebas no ha habido reinicios. Si el registro muestra "reset 9", alimentar los servos aparte.
Antes de cada recorrido: medir ambos packs. Menos de 7,0 V = cambiar pilas. Bajo 6,8 V el regulador del L298N deja de dar 5 V y el auto "se vuelve loco" sin que nada esté roto.
Rover UA · Temuco 2026
5
Notes: Si el jurado pregunta por qué dos packs: separar el ruido de los motores del microcontrolador. Si pregunta por el servo: explicar que el tope por software mantiene al servo fuera de la zona de bloqueo y que el registro de reinicios es la evidencia de que alcanza.

## Slide 6: Cómo mide un HC-SR04 y qué puede fallar
CÓMO DECIDE · PERCEPCIÓN
La medición
El ESP32 pone Trig en alto 10 µs
El sensor emite 8 pulsos a 40 kHz
Echo queda en alto hasta que vuelve el eco
distancia = tiempo × 0,0343 / 2 (cm)
Sin eco en 30 ms (más de 5 m): el código devuelve 999
Cómo lo usamos
Tres lecturas por vuelta: izquierdo, central, derecho, con 40 ms entre ellas para que el eco de uno no entre en el otro
En el barrido, mediana de 3 lecturas por ángulo
999 nunca se trata como "libre a toda velocidad": el auto baja a velocidad de precaución
Laterales fijos a ~45°; central sobre el servo, mirando al frente mientras anda
Lo que el sensor no ve
Superficies oblicuas: el eco rebota hacia otro lado
Tela, espuma, cortinas: absorben el ultrasonido
Objetos más bajos que el sensor o más angostos que el haz
Menos de 2 cm: lectura inválida
Obstáculos de prueba: cajas de cartón rígidas, de al menos 25 cm de alto y 20 cm de ancho.
Rover UA · Temuco 2026
6
Notes: El resumen ya anticipa que las colisiones se concentran en obstáculos oblicuos o laterales. Esta lámina explica por qué: es física del sensor, no un error del código.

## Slide 7: Tres zonas según la distancia frontal
CÓMO DECIDE · MÁQUINA DE ESTADOS
LIBRE · MÁS DE 50 CM
Avanza a 200
Rumbo proporcional con los laterales si alguno está a menos de 60 cm. Si ninguno, recto.
PRECAUCIÓN · 25 A 50 CM
Baja a 145
La velocidad baja linealmente con la distancia. Mismo control de rumbo, con la rueda interior frenada.
CRÍTICA · 25 CM O MENOS
Se detiene y evade
Elige un lado (laterales o barrido) y ejecuta la maniobra en lazo cerrado.
Histéresis de 5 cm
Para salir de una zona hacia una más relajada hay que superar el umbral en 5 cm: de crítica a precaución recién a 30 cm, de precaución a libre recién a 55 cm. Sin esto, a 50 cm el auto alternaría entre dos velocidades diez veces por segundo.
Por qué 25 y 50 y no 20 y 40
Una vuelta del bucle toma hasta 250 ms (tres sensores). A velocidad normal el auto avanza ~8 cm entre lecturas. Con 20 cm llegaba a la pared antes de reaccionar. En el congreso, digan los valores que efectivamente usaron en las pruebas.
Rover UA · Temuco 2026
7
Notes: Este es el corazón del resumen. Que cualquiera del equipo pueda dibujar las tres zonas y explicar la histéresis con un ejemplo numérico.

## Slide 8: Control proporcional de rumbo con los laterales
CÓMO DECIDE · ZONAS LIBRE Y PRECAUCIÓN
LA REGLA, EN UNA LÍNEA
desvío = 0,35 × (dDerecha − dIzquierda)
en grados de servo, recortado a ±17°. Positivo = girar a la derecha. Los 999 se recortan a 100 cm. Solo actúa si algún lateral está a menos de 60 cm; en espacio abierto el auto va recto.
Ejemplo: pared a 20 cm a la izquierda, nada a la derecha: 0,35 × (100 − 20) = 28 → recortado a 17° a la derecha.
Tracción diferencial
Mientras el servo gira, la rueda trasera del lado interior se frena en proporción al desvío (hasta un 45 % de la exterior). El auto gira más cerrado de lo que el servo solo permite.
Velocidad según el frente
200 con más de 50 cm libres; baja en línea recta hasta 145 a 25 cm. 125 es el PWM mínimo que mueve el auto cargado, por eso 145 y no menos.
Qué resolvió
Antes el auto quedaba pegado a la pared: el sensor central veía libre y la corrección era de dos niveles. Ahora se aleja de forma continua del lado más cercano.
Rover UA · Temuco 2026
8
Notes: Es un controlador P, el más simple que existe. Si el jurado pregunta por PID: no hay término integral ni derivativo porque la planta es lenta y el sensor ruidoso; con P y la histéresis basta y es explicable por estudiantes de primer año.

## Slide 9: Dirección: lo que el servo puede y lo que no
CÓMO DECIDE · ACTUACIÓN
Posición | Servo | Rueda interior
Derecha fuerte | 78° | detenida
Derecha suave | 89° | 45 %
Centro (avanza recto) | 100° | 100 %
Izquierda suave | 110° | 45 %
Izquierda fuerte | 117° | detenida
Pivote (solo en evasión) | fuerte | reversa a fondo
Límite físico
Topes medidos: 75° y 120°. Con ±17° útiles el radio de giro con el servo solo es de 60 a 80 cm. Un rincón más chico que eso no se puede salir girando hacia adelante: solo pivotando.
Tope por software
Toda escritura al servo pasa por una sola función que recorta a 78°–117°. Aunque la lógica pida otra cosa, el servo nunca fuerza el tope mecánico (y nunca pide 2 A al regulador).
Si se desmonta el brazo
Repetir la calibración con calibracion_servos.ino: centrar a 90° eléctrico, montar con ruedas rectas, buscar topes de 5 en 5, anotar centro y topes en el código.
Rover UA · Temuco 2026
9
Notes: Mayor ángulo = izquierda en este auto. Esta es una decisión de diseño que conviene reconocer en la presentación: el varillaje da poco recorrido, y la tracción diferencial lo compensa.

## Slide 10: Maniobra de evasión en lazo cerrado
CÓMO DECIDE · ZONA CRÍTICA
1 · Detener y elegir lado
Reactiva: el lateral más lejano. Barrido: el hueco más ancho del mapa.
2 · Retroceder orientando
Ruedas al lado opuesto, cola frenada, hasta ver ≥ 45 cm al frente (tope 1,5 s).
3 · Avanzar en arco
Ruedas al lado elegido, interior detenida, hasta ver ≥ 60 cm (tope 1,5 s; corta si se acerca a otro obstáculo).
4 · ¿Frente libre?
Más de 30 cm: sigue en modo normal. Si no, siguiente intento.
Intento 2 · pivote
Dirección fuerte hacia el lado elegido, rueda interior en reversa a fondo y exterior adelante durante 900 ms: gira casi sobre su eje. Es la única salida de un rincón.
Intento 3 · el otro lado
Retrocede recto hasta ver 45 cm y pivota hacia el lado contrario. Si tampoco despeja, se declara atrapado, se detiene y avisa en la página.
Por qué "lazo cerrado"
La versión del resumen retrocedía y avanzaba tiempos fijos sin mirar. Ahora cada paso termina cuando el sensor dice que terminó. Es la diferencia entre un reloj y un controlador.
Rover UA · Temuco 2026
10
Notes: Al retroceder con las ruedas giradas hacia un lado, la trompa gira hacia el contrario, como al estacionar. Por eso para salir hacia la izquierda se retrocede con las ruedas a la derecha. Ensayen explicarlo con el auto en la mano.

## Slide 11: Barrido ultrasónico: un mapa local antes de salir
CÓMO DECIDE · VERSIÓN 2 (MEJORA)
Qué hace al entrar en crítica
Se detiene
El servo lleva el sensor central de 45° a 135°, de 15 en 15: siete lecturas (mediana de 3 cada una)
Lee los laterales y los combina con la celda de ±45° tomando el mínimo
Busca el hueco más ancho: lecturas seguidas con más de 50 cm
El centro del hueco define el lado; la maniobra es la misma de lazo cerrado
"¿Para qué barrer si tienen tres sensores?"
Tres sensores fijos dan tres puntos y no distinguen un hueco de 20 cm de uno de 1 m. Siete lecturas a 15° dentro del cono por donde el auto puede salir sí lo hacen. Los laterales se suman para cubrir las esquinas, donde el sensor central tiene punto ciego a corta distancia.
Por qué ±45° y no 0–180°
Más allá de 45° el sensor apunta a los soportes de los laterales, y el auto no puede salir hacia 80° sin maniobra de todas formas. Menos lecturas, menos tiempo detenido, sin lecturas basura.
Costo
Un barrido toma ~1,5 s con el auto detenido. Es el precio de decidir mejor; el tiempo de recorrido lo refleja y por eso se compara con la versión 1.
Rover UA · Temuco 2026
11
Notes: La pregunta del cuadro azul es la que va a hacer el jurado. La respuesta está lista.

## Slide 12: Telemetría y control desde el celular
CÓMO DECIDE · INTERFAZ
Conexión
Red WiFi: RoverUA
Clave: roverua2026
Página: http://192.168.4.1
El ESP32 es el punto de acceso: no necesita internet ni router. Funciona igual en Temuco que en el laboratorio.
Sensores en vivo
Izquierdo, central y derecho, la zona en color, velocidad y ángulo de dirección.
Mapa del barrido
Papel milimetrado con las siete lecturas, el hueco elegido en amarillo y la flecha de salida.
Cronómetro y contadores
Tiempo de corrida (no cuenta las pausas), evasiones, barridos y atrapamientos. Son los datos de la planilla.
Registro de eventos
Cambios de zona con la distancia, intentos de evasión y su resultado, motivo del último reinicio.
Iniciar · Pausar · Reanudar
Pausar detiene de inmediato, incluso en medio de una maniobra. No reemplaza al interruptor físico.
Calibración
Botones para posicionar el sensor y la dirección con el auto en pausa.
Rover UA · Temuco 2026
12
Notes: Al pausar, el ESP32 imprime la línea CORRIDA con tiempo, evasiones, barridos y atrapamientos. Esa línea es la fila de la planilla.

## Slide 13: Una vuelta del bucle principal
CÓMO DECIDE · RESUMEN
Leer
Izq, centro, der con 40 ms entre ellos. Hasta 210 ms si no hay ecos.
Clasificar
Zona con histéresis a partir de la distancia central.
Decidir
Crítica: evasión. Si no: desvío proporcional y velocidad según el frente.
Actuar
Servo de dirección y PWM a cada rueda, con la interior frenada si gira.
Atender
Página WiFi y telemetría, 50 ms de espera, y vuelta a leer.
4 a 8 Hz
Frecuencia real del bucle. El límite lo pone el tiempo de vuelo del ultrasonido, no el ESP32.
~8 cm
Lo que avanza el auto entre dos lecturas a velocidad normal. Por eso la zona crítica empieza a 25 cm.
0 hilos
Todo corre en un solo bucle; las esperas atienden la página, así "Pausar" responde siempre.
Rover UA · Temuco 2026
13
Notes: Percepción, decisión, actuación: las tres palabras del resumen, en una vuelta del bucle.

## Slide 14: La pista: el circuito de [X] m con [N] obstáculos
CÓMO SE PRUEBA · 1 DE 4
Propuesta concreta
Rectángulo de 4 × 2 m en piso liso (baldosa o cerámica), delimitado con cinta
Partida y meta marcadas en los lados cortos: recorrido nominal de 4 m
Tres cajas de cartón de 30 × 30 × 30 cm, separadas al menos 1 m entre sí y 80 cm de las paredes
Una caja centrada, las otras dos desplazadas a lados opuestos: obliga a dos evasiones y a un cambio de lado
Mismas posiciones para todas las corridas; fotografiar la pista y marcar las cajas con cinta en el piso
Restricciones que vienen del auto
Pasillos de 80 cm o más: radio de giro
Nada de rincones ni callejones sin salida
Obstáculos rígidos, altos y de frente plano
Sin alfombras: las ruedas delanteras arrastran al pivotar
Recorrido completado
El auto cruza la línea de meta por sus propios medios. Si se declara atrapado, se pausa o alguien lo toca, el recorrido cuenta como no completado.
Rover UA · Temuco 2026
14
Notes: La pista es parte del método: si cambia entre corridas, los números no se pueden comparar. Decidan la pista una vez, fotografíenla y no la toquen más.

## Slide 15: Procedimiento de cada recorrido
CÓMO SE PRUEBA · 2 DE 4
Antes
Medir los dos packs: 7,0 V o más
Auto en la partida, centrado, mirando a la meta
Celular conectado, página abierta, sensores en vivo con valores razonables
Cajas en sus marcas
Anotar número de corrida, versión y voltajes
Durante
"Iniciar corrida": arranca el cronómetro
Un observador cuenta colisiones (contacto físico con caja o borde) y en qué obstáculo
Otro graba en video desde arriba
Nadie toca el auto ni las cajas
Si queda atrapado o sale de la pista: "Pausar" y anotar el motivo
Después
Al cruzar la meta: "Pausar" de inmediato
Copiar de la página: tiempo, evasiones, barridos, atrapamientos
Completar la fila de la planilla
Reponer las cajas si se movieron
Cada 5 corridas: volver a medir los packs
Regla de oro: una corrida que no se anotó no existió. Y una corrida "mala" se anota igual: el porcentaje sin colisiones solo vale si incluye todas.
Rover UA · Temuco 2026
15
Notes: Tres roles: operador del celular, observador que anota, camarógrafo. Rotar los roles entre corridas para que todos sepan hacer todo.

## Slide 16: La planilla y cómo se calculan los números del resumen
CÓMO SE PRUEBA · 3 DE 4
N° | Versión | V pack 1 / 2 | Tiempo (s) | Evasiones | Barridos | Colisiones | Completado | Dónde chocó / notas
1 | v1 | 8,1 / 8,0 | 23,4 | 2 | 0 | 0 | sí | —
2 | v1 | 8,0 / 8,0 | 31,0 | 3 | 0 | 1 | sí | caja 2, lateral
3 | v2 | 7,9 / 8,0 | 35,2 | 2 | 2 | 0 | sí | —
… |  |  |  |  |  |  |  | (filas de ejemplo, no datos reales)
[X] % sin colisiones
Corridas con 0 colisiones ÷ total de corridas × 100. Incluir las no completadas en el total.
[X ± Y] s
Promedio ± desviación estándar del tiempo, solo de las corridas completadas. Decir cuántas fueron.
Dónde chocó
Tabla de colisiones por obstáculo y por tipo (frontal, lateral, oblicuo). Confirma o corrige la frase del resumen.
Evasiones por corrida
Promedio. Si es mucho mayor que el número de cajas, el auto está evadiendo fantasmas: revisar sensores.
Rover UA · Temuco 2026
16
Notes: Las filas de la tabla son un ejemplo del formato, no datos. La planilla real va en el repositorio como CSV, y de ahí salen las cifras del resumen y un gráfico para la presentación.

## Slide 17: Cuántas corridas y en qué orden
CÓMO SE PRUEBA · 4 DE 4
10 + 10
Al menos diez corridas por versión. Con menos, un solo choque mueve el porcentaje 20 puntos y no se puede decir nada.
v1 · v2 · v1 · v2
Alternar versiones en bloques de 5 (solo cambia MODO_BARRIDO). Así el desgaste de las pilas y el calentamiento afectan a las dos por igual.
1 sesión
Veinte corridas de medio minuto más la preparación caben en dos horas. Hacerlas el mismo día, en la misma pista, con las mismas pilas.
Qué se puede afirmar y qué no
Con 10 corridas por versión se puede decir "v2 completó 9 de 10 y v1 6 de 10". No se puede decir que la diferencia es estadísticamente significativa sin un test; es honesto presentarlo como tendencia y decir el n.
Antes de la sesión de datos
Una sesión de ajuste aparte (no se anota): KP_RUMBO, T_PIVOTE, umbrales. Cuando el auto complete 3 corridas seguidas sin tocar nada, se congela el código, se anota la versión y recién ahí empiezan las corridas que cuentan.
Rover UA · Temuco 2026
17
Notes: Separar ajuste de medición es lo que distingue un experimento de una demostración. Si durante las corridas que cuentan cambian un parámetro, las anteriores se descartan.

## Slide 18: Costo de materiales: [$X] CLP
DATO PENDIENTE DEL RESUMEN
Componente | Cant. | Precio pagado (CLP)
ESP32 DevKit + shield | 1 | [$____]
Puente H L298N | 1 | [$____]
Chasis, motores DC y ruedas | 1 | [$____]
Servo de dirección | 1 | [$____]
Micro servo de barrido + soporte | 1 | [$____]
Sensores HC-SR04 | 3 | [$____]
Baterías 18650 + portapilas + cargador | 4 | [$____]
Cables, resistencias, buck, interruptores | — | [$____]
Total |  | [$____]
Cómo llenarla
Precio realmente pagado, con boleta o captura de la tienda. Si algo fue prestado por la universidad, igual se pone su precio de mercado y se indica con una nota.
Por qué importa
"Bajo costo" está en el título. El jurado va a comparar con un kit comercial o un robot educativo; tengan ese número de referencia a mano.
Rover UA · Temuco 2026
18
Notes: Un estudiante se encarga de esta tabla esta semana. Es la cifra más fácil de conseguir y la más fácil de olvidar.

## Slide 19: Mejoras implementadas después del resumen
QUÉ CONTAR EN TEMUCO
Mejora | Problema que resolvió | Cómo se demuestra
Tracción diferencial | El servo gira solo ±17°; el auto no alcanzaba a esquivar | Rueda interior frenada o invertida en cada giro; radio de giro visiblemente menor
Control proporcional de rumbo | Quedaba pegado a la pared cuando el frente estaba libre | Se aleja del lado cercano de forma continua; sin zigzag
Evasión en lazo cerrado | Tiempos fijos: a veces poco, a veces de más | Cada paso termina cuando el sensor ve libre; pivote si no sale
Barrido + mapa local (v2) | Tres puntos no distinguen huecos anchos de angostos | Mapa en el celular con el hueco elegido; comparación v1/v2 con datos
Telemetría WiFi y registro | Imposible diagnosticar en el piso sin cable | Sensores en vivo, zona, eventos y motivo de reinicio desde el celular
Calibración documentada | Servos sin centro, topes forzados, reinicios | Procedimiento repetible y valores en el código con fecha
Narrativa sugerida: "el resumen describe la primera versión; al probarla encontramos tres límites (giro, pared, maniobra ciega) y los resolvimos así". Un problema encontrado y resuelto vale más ante un jurado que un sistema que "siempre funcionó".
Rover UA · Temuco 2026
19
Notes: Cada fila es una lámina posible de la presentación del congreso: problema, solución, evidencia.

## Slide 20: Limitaciones conocidas, dichas antes de que las pregunten
QUÉ CONTAR EN TEMUCO
Radio de giro
±17° de servo. Compensado con tracción diferencial y pivote, pero un rincón menor a 60 cm sigue siendo una trampa. Mejora futura: varillaje con más recorrido.
Obstáculos oblicuos o blandos
El ultrasonido rebota lejos de superficies inclinadas y se pierde en tela. Es la causa esperada de las colisiones. Mejora futura: sensor de tiempo de vuelo infrarrojo o cámara.
Sin memoria del entorno
Decide solo con lo que ve ahora. No sabe dónde estuvo ni hacia dónde va la meta. Por eso el resumen propone odometría y mapeo como trabajo futuro.
Alimentación
El servo de dirección sobre el regulador del L298N. Hoy basta con los topes por software y pilas sobre 7,0 V; el registro de reinicios vigila que siga bastando. Mejora futura: fuente dedicada para servos.
Velocidad del bucle
4 a 8 lecturas por segundo limitan la velocidad segura a unos 30 cm/s. Un AGV real usa LiDAR a 10 Hz o más; la escala y el costo explican la diferencia.
Sin parada de emergencia física
La pausa es por WiFi. En un AGV industrial es obligatoria una seta de emergencia cableada. Un interruptor en el pack de motores es la versión a escala.
Rover UA · Temuco 2026
20
Notes: Decir las limitaciones primero quita al jurado la oportunidad de "descubrirlas" y muestra que el equipo entiende el sistema. Cada limitación viene con su mejora futura.

## Slide 21: Preguntas probables del jurado
QUÉ CONTAR EN TEMUCO
Pregunta | Respuesta corta (y quién la responde)
¿Por qué ultrasonido y no LiDAR o cámara? | Costo y simplicidad para primer año: tres sensores cuestan menos que un cable de LiDAR. Mostramos sus límites y los medimos. [nombre]
¿Qué pasa si falla un sensor? | "Sin eco" se trata como incertidumbre: baja la velocidad, nunca acelera. El registro lo muestra. [nombre]
¿Cómo elige hacia dónde evadir? | v1: el lateral más lejano. v2: el hueco más ancho de siete lecturas más los laterales. La maniobra es la misma. [nombre]
¿Por qué retrocede con las ruedas hacia el otro lado? | Como al estacionar: en reversa la trompa gira al contrario de las ruedas. Demostrarlo con el auto en la mano. [nombre]
¿Es un controlador PID? | Es proporcional. No hay integral ni derivativo porque el sensor es ruidoso y lento; con P e histéresis basta y se explica en una pizarra. [nombre]
¿Cuántas corridas y qué variabilidad? | n por versión, promedio y desviación, y la tabla de dónde chocó. Decir qué no se puede afirmar con ese n. [nombre]
¿Qué relación tiene con Industria 4.0? | Un AGV a escala: percepción, decisión, actuación y telemetría inalámbrica son las mismas capas de uno real. [nombre]
¿Qué harían con más tiempo? | Varillaje con más giro, odometría con encoders, mapeo acumulado, sensor ToF para oblicuos, fuente dedicada para servos. [nombre]
Rover UA · Temuco 2026
21
Notes: Asignar cada pregunta a un estudiante y ensayar las respuestas en voz alta, con cronómetro: 30 segundos cada una.

## Slide 22: Lista para el día de la demostración
QUÉ CONTAR EN TEMUCO
Esta semana
Prueba de carga con el registro abierto: ningún "reset 9"
Interruptor en cada pack
Cables del sensor móvil asegurados con silicona
Sesión de ajuste y luego sesión de datos (20 corridas)
Tabla de costos completa
Código congelado y subido al repositorio con la versión
En la maleta
8 pilas 18650 cargadas (dos juegos) y el cargador
Sensor HC-SR04, servo SG90 y L298N de repuesto
Cables Dupont, cinta, silicona caliente, destornilladores
Multímetro
Notebook con Arduino IDE y el código final cargado
Tres cajas plegables para la pista y cinta de piso
En el stand
Medir packs antes de cada demostración
Celular conectado a la red del auto antes de que llegue el jurado
Video de respaldo de una corrida completa, por si el piso o el espacio no sirven
Planilla impresa con los resultados
Pista mínima armada: 2 cajas, 2 m
Un estudiante en el celular, uno explica, uno cuida el auto
Rover UA · Temuco 2026
22
Notes: El video de respaldo no es opcional: en un congreso el piso puede ser alfombra y el espacio un pasillo. Si la demo en vivo no se puede hacer, el video más la telemetría en el celular mantienen la presentación.

## Slide 23: Lo que el jurado tiene que irse sabiendo
PARA CERRAR
1
Estudiantes de primer año integraron percepción, decisión y actuación en un sistema que se mueve solo.
2
Lo midieron: n corridas, porcentaje sin colisiones, tiempo con su variabilidad, dónde falla y por qué.
3
Encontraron límites reales y los resolvieron con ingeniería: tracción diferencial, control proporcional, lazo cerrado, mapa local.
Próximo paso del equipo: sesión de ajuste, sesión de datos, tabla de costos, repositorio y ensayo de la presentación con cronómetro.
Universidad Autónoma de Chile · Facultad de Ingeniería
Notes: Cierre. Las tres ideas de esta lámina son las tres frases con que debería terminar la presentación en Temuco.